自動化工程師證照

工業控制配線術科測試資料

目錄

- 工業控制配線術科測試考試規則------------------------------- 	3

- 術科試題內容-----------------------------------------------	4

- 評審表----------------------------------------------------	16

- 場地設備表------------------------------------------------	17

- 材料表----------------------------------------------------	20

- 考生自備工具表----------------------------------	----------	20

- 工作板佈置參考圖------------------------------------------	21

- 工業控制配線術科測試綜合說明

ㄧ、本術科測驗時間為2小時。

二、本測試題目共分5題，考生須各自抽籤決定本次受測題目。

三、本測試之評分內容，依評分表評定之。

四、測驗開始15分鐘後不得進場受測。

五、考場需準備20個測試崗位。

六、考場於測試前須將底板及面板固定完成，需固定之部分為

（一）面板及面板上之器具。

（二）端子台。

（三）鋁軌。

（四）線槽。

七、所有底板所需之控制器具皆放於收集盒中，考生須自行正確選擇控制器具施工，並符合題目功能要求，考生須將該題所需器具插置完成並測試功能正確才算合格。

八、面板部分控制器具可自由選擇連接，但需符合題意要求，面板之配線須配成線束。

八、底板部分之配線，所有控制線路皆需配置進入線槽，主電路不用進線槽。

九、控制線路ㄧ律採用1.25mm2配線，主電路採3.5mm2配線（本次試題不特別指定馬達之馬力數故ㄧ律用3.5mm2配線）。

十、本測驗之目的在了解受測考生之電路分析，並能正確接線以及具有辨別器具之能力，在時間壓縮情況下，所有線路接線均不用壓接，評定時以功能及評審表所列之相關注意事項為主，但接線時導線裸露超出2mm以上達到一定數量時，仍依評審表規定評審之。

十一、第五題之三相馬達Y-Δ啟動控制電路中，主電路須在電磁接觸器主接點上方，以標籤標示正確之U、V、W，X、Y、Z，以利評審判別主電路接線正確與否，若標示錯誤即視為主電路接線錯誤，當評為不合格。

十二、若測試當天人數眾多，需舉辦多場考試時，因人手不足為節省器具恢復之準備時間以利接續之術科測驗，評審得視情況商請考生拆除原配線。

十三、試題未盡事宜，以評審員合議後解釋為準。

十四、編碼說明:A=自動化工程師；0=術科代碼，因Level 1~2皆需術科資格，故等級編碼獨立代碼；01為氣壓、02為工業配線；001為題號。專業等級與科目代碼+流水號(6碼)。例如：A02001，代表自動化工程師-術科考試-工業配線-第一題

- 術科試題內容

第一題  三相馬達正反轉控制電路(A02001)

一、電路圖

二、動作說明

（ㄧ）NFB切到ON 送電時，綠燈GL亮。

（二）按下按鈕開關FOR時，電磁接觸器MCF動作且自保，紅燈RL亮。

（三）按下按鈕開關STOP時，電磁接觸器MCF停止動作，紅燈RL熄，綠燈GL亮。

（四）按下按鈕開關REV時，MCR動作且自保，紅燈RL亮。

（五）按下按鈕開關STOP時，MCR停止動作，紅燈RL熄，綠燈GL亮。

（六）MCF與MCR因電氣互鎖而不能同時動作。

（七）MCF或MCR動作中，積熱電驛TH-RY發生過載時MCF或MCR將跳脫，同時閃爍電驛FR動作，蜂鳴器BZ斷續響，TH-RY復歸後，FR停止動作且BZ停響。

（八）過載時，MCF或MCR無法啟動。

三、器具佈置參考圖

第二題  兩台三相馬達順序啟動反順序停止控制電路(A02002)

ㄧ、電路圖

二、動作說明

（ㄧ）NFB切到ON 送電時，綠燈GL亮。

（二）按下按鈕開關ON1時，電磁接觸器MC1動作且自保，紅燈RL1亮，綠燈GL熄。

（三）按下按鈕開關STOP時，電磁接觸器MC1停止動作，紅燈RL1熄，綠燈GL亮。

（四）在MC1未動作時，按下按鈕開關ON2時，電磁接觸器MC2無法動作。

（五）在MC1動作後，按下按鈕開關ON2時，電磁接觸器MC2動作且自保，紅燈RL2亮，綠燈GL熄。

（六）MC1與MC2皆動作後，RL1、RL2亮，按OFF1時MC1繼續動作，按OFF2時MC2跳脫，紅燈RL2熄，此時再按OFF1時MC1跳脫，紅燈RL1熄，綠燈GL亮。

（七）MC1及MC2皆動作中，RL1、RL2亮，積熱電驛TH-RY1發生過載時MC1及MC2皆跳脫，RL1、RL2熄，同時蜂鳴器BZ響，綠燈GL亮，此時按下PB開關時繼電器R動作，BZ停響，TH-RY1復歸後MC1方可再啟動。

（八）MC1及MC2皆動作中，RL1、RL2亮，積熱電驛TH-RY2發生過載時MC2跳脫，紅燈RL2熄，MC1繼續動作RL1亮，同時蜂鳴器BZ響，此時按下PB開關時繼電器R動作，BZ停響，TH-RY2復歸後MC2方可再啟動。

三、器具佈置參考圖

第三題   兩台三相馬達限時啟動限時停止控制電路(A02003)

ㄧ、電路圖

二、動作說明

（ㄧ）NFB切到ON 送電時，綠燈GL亮。

（二）按下按鈕開關ON時，電磁接觸器MC1動作且自保，紅燈RL1亮，綠燈GL熄，限時電驛T1開始計時，同時限時電驛T2受電中，5秒後電磁接觸器MC2動作，紅燈RL2亮。

（三）按下按鈕開關STOP時， MC1停止動作，紅燈RL1熄，同時T2開始計時經5秒後MC2跳脫，紅燈RL2熄，綠燈GL亮。

（四）MC1及MC2皆動作中，RL1、RL2亮，積熱電驛TH-RY1發生過載時MC1跳脫，RL1熄，同時FR動作，蜂鳴器BZ斷續響，T2計時經5秒後MC2跳脫，RL2熄，綠燈GL亮，TH-RY1復歸後MC1方可再啟動。

（五）MC1及MC2皆動作中，RL1、RL2亮，積熱電驛TH-RY2發生過載時僅MC2跳脫，RL2熄，同時FR動作，蜂鳴器BZ斷續響， MC1動作中若TH-RY2復歸MC2將即時動作。

三、器具佈置參考圖

第四題 兩台三相馬達寸動與自動順序運轉控制電路(A02004)

ㄧ、電路圖

二、動作說明

（ㄧ）NFB切到ON 送電時，綠燈GL亮。

（二）COS切於INCH時，繼電器R動作，按下按鈕開關PB時電磁接觸器MC1、MC2皆動作，紅燈RL1、RL2亮，綠燈GL熄，放開PB時MC1、MC2皆跳脫，RL1、RL2熄，GL亮。

（三）COS切於AUTO時，MC1動作，紅燈RL1亮，綠燈GL熄，T1開始計時經5秒後MC1跳脫同時MC2動作，RL1熄RL2亮，T2開始計時經3秒後T1斷路MC2跳脫RL2熄接著T2斷路且MC1動作，重複MC1與MC2輪流動作。

（四）COS切於OFF時僅GL亮，其於電氣元件皆不動作。

（五）積熱電驛TH-RY1或TH-RY2發生過載時所有電氣元件皆不動作，僅GL亮。

三、器具佈置參考圖

第五題 三相馬達Y-Δ啟動控制電路(A02005)

ㄧ、電路圖

二、動作說明

（ㄧ）NFB切到ON 送電時，綠燈GL亮。

（二）按下按鈕開關START時，電磁接觸器MCS先行動作，黃燈YL亮，限時電驛T開始計時且自保，同時MCM動作後讓MCS保持動作，綠燈GL熄，主電路Y接線啟動，經計時5秒後MCM跳脫接著MCS跳脫，MCS跳脫後，MCD動作，接著MCM再動作，完成Δ接線運轉，RL亮，GL熄。

（三）按下按鈕開關STOP時， 所有電氣元件皆不動作，僅GL亮。

（四）在馬達啟動或運轉過程中，積熱電驛TH-RY發生過載時，所有電磁接觸器皆跳脫，BZ響，GL亮，積熱電驛TH-RY復歸後，BZ停響，GL亮。

三、器具佈置參考圖

術科測驗器具備料參考照片

考場準備配電盤

- 評審表

工業控制配線術科認證評審表

| 姓 名 |  | 准考證號碼 |  | 評審結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試題編號 |  | 認證日期 | 年 月 日 | □ 合格 □ 不合格 |
| 工作崗位 |  |  |  |  |
| 重大缺點： 有下列任一項缺點即評為不合格 | 缺點以 × 記之 | 缺點內容說明 |
| 1.未於時間內完工 |  |  |
| 2.主電路接線錯誤或控制電路功能錯誤 |  |  |
| 3.Y-△啟動電路之主電路線端標示錯誤 |  |  |
| 4.未按圖施工 |  |  |
| 5.線槽蓋完全未蓋或底板配線全未進線槽 |  |  |
| 6.其他重大事項致影響測試及評審進行，經評審和議認定情節嚴重者 |  |  |
| 主要缺點： 有下列任二項缺點即評為不合格 |  |  |
| 1.面板配線未用束線帶束裝成線束 |  |  |
| 2.按鈕開關顏色選色錯誤達兩處以上 |  |  |
| 3.主電路及控制電路接線時導線裸露超過2mm以上合計超過10處 |  |  |
| 4.底板配線部分未進線槽 |  |  |

註：評審結果以合格或不合格或缺考記載

評審員簽章 ____________評審員簽章_____________評審員簽章_____________

- 場地設備表

場地設備表

| 項次 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作木板 | 480mm×400mm 5分木心夾板 | 塊 | 1 |  |
| 2 | 無熔絲開關 | 3P 歐規卡式 15A以內 | 只 | 1 |  |
| 3 | 保險絲座 | 保險絲座含2A保險絲 卡式 | 只 | 2 |  |
| 4 | 電磁接觸器 | 士林 S-PA21A 5a2b AC220V | 只 | 3 |  |
| 5 | 積熱電驛 | TH-P20 RCA 21A | 只 | 2 |  |
| 6 | 腳座 | Timer 用 | 只 | 3 |  |
| 7 | 腳座 | Relay MK-2P用 | 只 | 1 |  |
| 8 | 限時電驛 | 0~60秒 AC220V ON DELAY | 只 | 2 |  |
| 9 | 限時電驛 | 0~30秒 AC220V OFF DELAY | 只 | 1 |  |
| 10 | 閃爍電驛 | 0~3秒 AC220V FLICKER RELAY | 只 | 1 |  |
| 11 | 端子台 | 30P 20A 軌道式 | 條 | 1 |  |
| 12 | 面板角鐵 | L型 雙層開孔 30ψ上下各7孔 鐵板烤漆 | 片 | 1 |  |
| 13 | 指示燈 | AC220V 30ψ 紅、黃、綠 | 只 | 各2 | 裝於面板角鐵 |
| 14 | 指示燈 | AC220V 30ψ 白 | 只 | 1 | 裝於面板角鐵 |
| 15 | 按鈕開關 | 30ψ 1a1b 紅、綠 | 只 | 各2 | 裝於面板角鐵 |
| 16 | 按鈕開關 | 30ψ 1a1b 黃 | 只 | 1 | 裝於面板角鐵 |
| 17 | 切換開關 | 30ψ 1a1b 三段式 | 只 | 1 | 裝於面板角鐵 |
| 18 | 蜂鳴器 | AC220V 30ψ | 只 | 1 | 裝於面板角鐵 |
| 19 | 線槽 | 30mm×30mm 開槽型 400mm | 條 | 1 |  |
| 20 | 線槽 | 30mm×30mm 開槽型 280mm | 條 | 3 |  |
| 21 | 鋁軌 | 280mm | 條 | 2 |  |
| 22 | 木螺絲 | 1/2” | 支 | 若干 |  |

配電盤配置方式，如圖所示

底板佈置示意圖

面版佈置示意圖

- 材料表

材料表

| 項次 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 導線 | 1.25mm2 黃 | 公尺 | 25 |  |
| 2 | 導線 | 3.5mm2 黑 | 公尺 | 5 |  |
| 3 | 束線帶 | 100mm | 條 | 10 |  |
| 4 | 標籤紙 | 適當尺寸 | 張 | 1 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

- 考生自備工具表

考生自備工具表

| 項次 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起子 | 十字、一字 | 支 | 1 |  |
| 2 | 斜口鉗 | 6〞 | 支 | 1 |  |
| 3 | 尖嘴鉗 | 6〞 | 支 | 1 |  |
| 4 | 剝剪線鉗 | 多功能型 | 支 | 1 |  |
| 5 | 三用電錶 | 一般功能用 | 只 | 1 |  |

- 工作板佈置參考圖

工作板佈置參考圖